，

计算机教室及信息网络设备搬迁项目比选公告(服务类)

1、项目名称：计算机教室及信息网络设备搬迁项目

2、控制价金额： 24.0105万元

采购清单：

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机教室搬迁 | 一、拆除 实验楼4层7间计算机教室设备。 1.计算机267套（主机、显示器、键盘鼠标）。2.85寸一体电子黑板2块。3.7套多媒体讲台含多媒体设备（中控、功放等讲台内设备）。4、拆除投影及幕布5套。5、拆除柜式空调2台。6.拆除网络设备7套（交换机及机柜）。7.拆除配电箱7套。8.拆除计算机2教室2套网络摄像头。9.拆除教室内壁挂音箱。10.拆除5、6教室摄像头，拾音器、无线网关。11、拆除6教室60寸电视2台。12.拆除5、6教室外电子班牌。13.拆除2教室考试监控一套。14.拆除7间教室内校方需要保留设备并搬迁至指点地点存放。 二、搬迁安及装。 1．实验楼全部拆除设备搬迁至教学楼七层并还原安装（计算机267套、多媒体讲台7套含设备、一体电子黑板2块，其他教室包含的设备等）。2.搬迁实验楼7间计算机教室学生桌椅267套至教学楼七层按要求摆放。3.搬迁4台1U机架服务器至教学楼七层指定位置摆放。4.搬迁塔式小型ups（1台）至教学楼七层指定位置。 三、综合布线 1.铺设教学楼五层网络机房光纤至各个教室交换机柜。2.铺设教室内交换机到各个电脑终端强弱电线（网络、电源，267点）。3.铺设多媒体讲台所需的强弱电线。4.铺设教室内其他设备所需用线包含强弱电、视频、音频等（音箱、摄像头，投影机、一体电子黑板大屏、电子班牌等） 四、系统调试 1.设备复原安装完成后恢复原有功能，达到正常上课状态。 | 1批 | 1．网线要求六类线或六类以上。2.强弱电分离，强电需要防雷、接地，所有布线走管或加装线槽，过道布线不阻碍通行，安全、美观实用。 3、终端所需插线板应是全新，有3C认证新国标，知名品牌插线板。 4、拆除、搬运过程要保证设备的安全性。 5、在布线过程中所有线材必须使用全新线材，不得再使用原线材。 6、进场施工前需提供详细服务方案。7.迁移完成要对设备功能进行调试，还原教室功能，实现正常教学功能。8.垃圾清理，干净整洁。 |
| 2 | 影像编辑制作室搬迁 | 一、拆除及搬运 拆除实验楼602影像制作室全部设备并搬运至高德楼2层指定位置。 1.4工位带隔板办公桌拆除。2.拆除塔式苹果电脑3套、大洋非编1套、pc电脑3套。3.拆除苹果工作站一套（机柜、塔式服务器2台、磁盘阵列、ups）4、拆除媒资一套（机柜、磁盘阵列）5、拆除柜式空调1台。5.搬运铁皮档案柜4个、会议桌一张。6.搬运移动演播设备一套至教学楼五层（设备放置在航空箱内）。7.搬运高速反馈系统1套（设备放置在航空箱内）。8.室内其他资料及设备。 二、综合布线与安装设备 1.所有拆除设备复原安装。2.铺设同楼层核心机房至影像制作室光纤。3.铺设影像制作室强弱电至终端。编辑终端需要光纤到桌面。 三、系统调试 1.设备复原安装完成后恢复原有功能，达到正常工作状态。 | 1批 | 1．网线要求6类线或6类以上。2.强弱电分离，强电需要防雷、接地，所有布线走管或加装槽。 3、终端所需插线板应是全新，有3C认证新国标，知名品牌插线板。 4、拆除、搬运过程要保证设备的安全性。 5、在布线过程中所有线材必须使用全新线材，不能再使用原线材。 6、进场施工前需提供详细服务方案。 7. 服务器及工作站的安装调试需要具备相关资质的技术人员进行。 8.迁移完成要对设备功能进行调试，还原原有功能，实现正常工作状态。9.垃圾清理，干净整洁。 |

服务时间：  2020年8月

付款方式：分二次进行支付。合同签订后7个工作日内支付第一笔70%服务费16.8735万元；完成搬迁、安装、功能调试复原功能，计算机教室可以正常上课，影像编辑制作室可以正常工作后,验收合格后，支付30%尾款7.2315万元。

3、评分办法：

| 评分 内容 | 分值 | 细 目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 40分 | 40 | 完全满足比选文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。 | 应答报价得分＝（评标基准价／应答报价）×40%×100 |
| 技术 部分 60分 | 60 | 服务方案、售后服务方案、服务承诺、质保期等 | 对供应商提供的服务方案、售后服务方案、服务承诺、质保期等进行比较，细致、详细得40-60分，方案可行得20-39分，方案不完整得1-19分。 |
| 合计 | 100 |  |

4、供应商的资格条件：

（1）营业执照有效；

（2）具有履行合同所必需的专业技术能力。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（4）其参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录等

5、报价时间及要求：

（1）时间：2020年7月29日至2020年8月4日(节假日除外)。

（2）地址：北京市北三环西路11号 。

（3）联系人：李老师（计算机教室） 杨老师（影像编辑制作室）

（4）联系电话：13691491990        18910554025

（5）报名请携带并提交的资料（2份）:

有效的营业执照复印件加盖公章；报价单需密封，封口处加盖公章。封皮上写明项目名称及投标人全称，并注明“报价单”字样。报价产品需标明品牌。报价不能高于比选金额。

首都体育学院

实验室与资产管理处

2020 年7月29日